## Slide 1: Projet Étudiant Chess 2.1
Laurentin Turcat | Mathieu Anziani | Mathis Pradelles

## Slide 2: 01 Sommaire 02 03 04
Genèse
Intérêts
Prévisions
Besoins

## Slide 3: Genèse
01

## Slide 4
01
Genèse
Laurentin
Mathis
Mathieu
« I made Chess 2.0 » de From Scratch
Tours
Cooldowns
Chaos

## Slide 5
01
Genèse
Laurentin
Mathis
Mathieu
« I made Chess 2.0 » de From Scratch
Tours
Cooldowns
Chaos

## Slide 6
01
Genèse
« I made Chess 2.0 » de From Scratch
Électroaimant
LED
64 cases:
  8 LEDs par case
  1 Électroaimant par case
  En aluminium
≈2500$
Diviser les coûts de production par 2
Financé par le GEII / l’IUT

## Slide 7: GEII + IUT
02
Intérêts

## Slide 8: GEII + IUT
🏆 Valorisation des talents étudiants
Publicitaire
02
Intérêts
📸 Visibilité sur les réseaux
Notes: 📸 Visibilité sur les réseaux
Un projet innovant et visuel, parfait pour communiquer sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

## Slide 9: GEII + IUT
🧲 Attractivité de l’université
Publicitaire
02
Intérêts
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
Notes: 🏆 Valorisation des talents étudiants
Met en avant le savoir-faire des étudiants et l’excellence des formations techniques.

## Slide 10: GEII + IUT
🎤 Présence sur des événements
Publicitaire
02
Intérêts
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
🧲 Attractivité de l’université
Notes: 🧲 Attractivité de l’université
Un argument fort pour les futurs étudiants curieux d’expérimentations concrètes.

## Slide 11: GEII + IUT
Publicitaire
🎤 Présence sur des événements
02
Intérêts
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
🧲 Attractivité de l’université
Pédagogique
🧩 Un support pédagogique transversal
Notes: 🎤 Présence dans des événements tech ou gaming
Le plateau peut être présenté dans des salons, compétitions, journées portes ouvertes, etc.

## Slide 12: GEII + IUT
Electromagnétisme
Protocole de Communication
            Soudure de composants
            Gestion de Projet, Communication…
Publicitaire
🎤 Présence sur des événements
02
Intérêts
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
🧲 Attractivité de l’université
Pédagogique
🧲 Electromagnétisme
            🌐 Protocoles de communication
            🔥 Soudure de composants
            📅💬 Gestion de projet, communication…
            🛠️ Un contexte d’apprentissage concret et motivant
🧩 Un support pédagogique transversal
Notes: 🧩 1. Un support pédagogique transversal et réutilisable
Le plateau d’échecs électronique ne se limite pas à illustrer un seul cours : il devient une plateforme commune, sur laquelle on peut greffer des contenus pédagogiques variés.
Électrotechnique, informatique, mécanique, design, communication : chaque discipline peut s’y connecter.
Exemples : mesurer la consommation d’un capteur pour un cours d’électrotechnique, créer une IA de jeu pour un cours d’algorithmique, ou analyser le boîtier pour un cours de CAO.
Utilisable en Cours, TD, TP ou SAE, sur plusieurs semestres ou promos.
🧲 1. Mise en pratique directe des cours théoriques
Électromagnétisme : Le projet permet d’illustrer concrètement les effets des champs magnétiques et de leur détection, via des capteurs ou circuits de détection de pièces sur le plateau. Les étudiants comprennent l’impact des lignes de champ, des interférences et des blindages électromagnétiques en conditions réelles.
🔧 2. Renforcement des compétences techniques abordées en TDs
Dimensionnement des pistes sur PCB : Le plateau implique une carte électronique sur mesure. Le choix de la largeur des pistes, du plan de masse, des vias, etc., est dicté par les courants, la fréquence des signaux ou les contraintes physiques.
Protocoles de communication : Communication entre microcontrôleur et modules (affichage, capteurs, Bluetooth/Wi-Fi...) via SPI, I2C ou UART. Les étudiants appliquent la théorie vue en TD dans un système réel.
🔬 3. Application concrète des TPs
Soudure de composants : Les étudiants peuvent assembler certaines parties du plateau, avec des soudures de précision sur des composants CMS ou traversants, en respectant les normes IPC.
Gestion des interruptions : La détection des mouvements rapides en Kung Fu Chess implique des interruptions matérielles (changement d’état de capteurs, timers, etc.), un sujet directement traité en TP.
🚀 4. Appropriation de projets longs en SAE (Situations d’Apprentissage et d’Évaluation)
Développement modulaire du plateau : Chaque étudiant ou binôme peut développer une partie du projet (affichage, détection, gestion du jeu, alimentation...), ce qui favorise l’apprentissage en profondeur, la documentation et l'intégration logicielle/matérielle.
Travail en équipe : Répartition des tâches, gestion du Git, planification en méthodes agiles – la SAE devient un vrai projet d’ingénierie.

## Slide 13: GEII + IUT
02
Intérêts
Pédagogique
🧲 Electromagnétisme
            🌐 Protocoles de communication
            🔥 Soudure de composants
            📅💬 Gestion de projet, communication…
            🛠️ Un contexte d’apprentissage concret et motivant
🧩 Un support pédagogique transversal
🧲 Electromagnétisme
            🌐 Protocoles de communication
            🔥 Soudure de composants
            📅 Gestion de projet, communication…
Notes: 🧩 1. Un support pédagogique transversal et réutilisable
Le plateau d’échecs électronique ne se limite pas à illustrer un seul cours : il devient une plateforme commune, sur laquelle on peut greffer des contenus pédagogiques variés.
Électrotechnique, informatique, mécanique, design, communication : chaque discipline peut s’y connecter.
Exemples : mesurer la consommation d’un capteur pour un cours d’électrotechnique, créer une IA de jeu pour un cours d’algorithmique, ou analyser le boîtier pour un cours de CAO.
Utilisable en Cours, TD, TP ou SAE, sur plusieurs semestres ou promos.
🧲 1. Mise en pratique directe des cours théoriques
Électromagnétisme : Le projet permet d’illustrer concrètement les effets des champs magnétiques et de leur détection, via des capteurs ou circuits de détection de pièces sur le plateau. Les étudiants comprennent l’impact des lignes de champ, des interférences et des blindages électromagnétiques en conditions réelles.
🔧 2. Renforcement des compétences techniques abordées en TDs
Dimensionnement des pistes sur PCB : Le plateau implique une carte électronique sur mesure. Le choix de la largeur des pistes, du plan de masse, des vias, etc., est dicté par les courants, la fréquence des signaux ou les contraintes physiques.
Protocoles de communication : Communication entre microcontrôleur et modules (affichage, capteurs, Bluetooth/Wi-Fi...) via SPI, I2C ou UART. Les étudiants appliquent la théorie vue en TD dans un système réel.
🔬 3. Application concrète des TPs
Soudure de composants : Les étudiants peuvent assembler certaines parties du plateau, avec des soudures de précision sur des composants CMS ou traversants, en respectant les normes IPC.
Gestion des interruptions : La détection des mouvements rapides en Kung Fu Chess implique des interruptions matérielles (changement d’état de capteurs, timers, etc.), un sujet directement traité en TP.
🚀 4. Appropriation de projets longs en SAE (Situations d’Apprentissage et d’Évaluation)
Développement modulaire du plateau : Chaque étudiant ou binôme peut développer une partie du projet (affichage, détection, gestion du jeu, alimentation...), ce qui favorise l’apprentissage en profondeur, la documentation et l'intégration logicielle/matérielle.
Travail en équipe : Répartition des tâches, gestion du Git, planification en méthodes agiles – la SAE devient un vrai projet d’ingénierie.

## Slide 14: GEII + IUT
02
Intérêts
Pédagogique
🧩 Un support pédagogique transversal
🧲 Electromagnétisme
            🌐 Protocoles de communication
            🔥 Soudure de composants
            📅 Gestion de projet, communication…
            🛠️ Un contexte d’apprentissage motivant
Publicitaire
🎤 Présence sur des événements
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
🧲 Attractivité de l’université
Notes: 🛠️ 2. Un contexte d’apprentissage concret et motivant
Les étudiants s’impliquent davantage lorsqu’ils comprennent l’objectif final du cours à travers un projet tangible, ludique et stimulant.
L’aspect “jeu” apporte une touche de gamification favorable à l’engagement et à la rétention des connaissances.
🎮 5. Motivation par une approche ludique et innovante
Le côté jeu (Kung Fu Chess) casse les codes habituels de l’enseignement technique.
L’étudiant comprend que la technologie peut être au service d’un usage fun et engageant, ce qui favorise la créativité et l’implication personnelle.

## Slide 15: GEII + IUT
02
Intérêts
Pédagogique
🧩 Un support pédagogique transversal
🧲 Electromagnétisme
            🌐 Protocoles de communication
            🔥 Soudure de composants
            📅 Gestion de projet, communication…
            🛠️ Un contexte d’apprentissage motivant
Publicitaire
🎤 Présence sur des événements
📸 Visibilité sur les réseaux
🏆 Valorisation des talents étudiants
🧲 Attractivité de l’université
Notes: 📸 Visibilité sur les réseaux
Un projet innovant et visuel, parfait pour communiquer sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.
🏆 Valorisation des talents étudiants
Met en avant le savoir-faire des étudiants et l’excellence des formations techniques.
🧲 Attractivité de l’université
Un argument fort pour les futurs étudiants curieux d’expérimentations concrètes.
🎤 Présence dans des événements tech ou gaming
Le plateau peut être présenté dans des salons, compétitions, journées portes ouvertes, etc.
🧩 1. Un support pédagogique transversal et réutilisable
Le plateau d’échecs électronique ne se limite pas à illustrer un seul cours : il devient une plateforme commune, sur laquelle on peut greffer des contenus pédagogiques variés.
Électrotechnique, informatique, mécanique, design, communication : chaque discipline peut s’y connecter.
Exemples : mesurer la consommation d’un capteur pour un cours d’électrotechnique, créer une IA de jeu pour un cours d’algorithmique, ou analyser le boîtier pour un cours de CAO.
Utilisable en Cours, TD, TP ou SAE, sur plusieurs semestres ou promos.
🧲 1. Mise en pratique directe des cours théoriques
Électromagnétisme : Le projet permet d’illustrer concrètement les effets des champs magnétiques et de leur détection, via des capteurs ou circuits de détection de pièces sur le plateau. Les étudiants comprennent l’impact des lignes de champ, des interférences et des blindages électromagnétiques en conditions réelles.
🔧 2. Renforcement des compétences techniques abordées en TDs
Dimensionnement des pistes sur PCB : Le plateau implique une carte électronique sur mesure. Le choix de la largeur des pistes, du plan de masse, des vias, etc., est dicté par les courants, la fréquence des signaux ou les contraintes physiques.
Protocoles de communication : Communication entre microcontrôleur et modules (affichage, capteurs, Bluetooth/Wi-Fi...) via SPI, I2C ou UART. Les étudiants appliquent la théorie vue en TD dans un système réel.
🔬 3. Application concrète des TPs
Soudure de composants : Les étudiants peuvent assembler certaines parties du plateau, avec des soudures de précision sur des composants CMS ou traversants, en respectant les normes IPC.
Gestion des interruptions : La détection des mouvements rapides en Kung Fu Chess implique des interruptions matérielles (changement d’état de capteurs, timers, etc.), un sujet directement traité en TP.
🚀 4. Appropriation de projets longs en SAE (Situations d’Apprentissage et d’Évaluation)
Développement modulaire du plateau : Chaque étudiant ou binôme peut développer une partie du projet (affichage, détection, gestion du jeu, alimentation...), ce qui favorise l’apprentissage en profondeur, la documentation et l'intégration logicielle/matérielle.
Travail en équipe : Répartition des tâches, gestion du Git, planification en méthodes agiles – la SAE devient un vrai projet d’ingénierie.
🛠️ 2. Un contexte d’apprentissage concret et motivant
Les étudiants s’impliquent davantage lorsqu’ils comprennent l’objectif final du cours à travers un projet tangible, ludique et stimulant.
L’aspect “jeu” apporte une touche de gamification favorable à l’engagement et à la rétention des connaissances.
🎮 5. Motivation par une approche ludique et innovante
Le côté jeu (Kung Fu Chess) casse les codes habituels de l’enseignement technique.
L’étudiant comprend que la technologie peut être au service d’un usage fun et engageant, ce qui favorise la créativité et l’implication personnelle.

## Slide 16: Prévisions 03

## Slide 17
Documents
Retour d’expérience
Conclusion sur le projet
Février 2026
Maquette 4x4
Revue d’acceptation
Sept-Oct 2025
Validation du projet
Financement
Mai 2025
Gestion de projet
Analyse préliminaire
Février 2025
Début de la R&D
Maquette 2x2
Juillet-Août 2025
Maquette finale 8x8
Test et Rectification
Fin de la R&D
Nov-Déc 2025
03
Prévisions

## Slide 18
Besoins
04

## Slide 19
Matériel
Financier
Intellectuel
04
Besoins
Notes: 📌 Besoins du projet
🛠️ 1. Besoins matériels : mutualiser les ressources existantes
Pour minimiser les coûts de production, le projet s’appuie au maximum sur les équipements déjà présents à l’IUT (GEII et autres départements techniques).
Machines disponibles : imprimantes 3D, fraiseuses, stations de soudure, oscilloscope, analyseurs logiques, etc.
Objectif : limiter l’achat de matériel externe en utilisant les ressources locales pour la fabrication des boîtiers, des circuits imprimés, ou pour les tests.
Impact : réduction des coûts, valorisation des moyens techniques de l’IUT, et apprentissage pratique des outils disponibles.
💰 2. Besoins financiers : achat de composants spécifiques
Malgré la mutualisation du matériel, certains éléments doivent être achetés pour garantir la qualité et la fonctionnalité du prototype.
Composants électroniques : microcontrôleurs, capteurs magnétiques, LED RGB, transistors, drivers moteurs, etc.
Cartes et modules : PCB personnalisés, modules de communication (ex. Bluetooth, Wi-Fi), alimentation régulée.
Divers : câblage, plaques de prototypage, connecteurs, boîtier (si fabrication externe).
💡 Un budget bien défini permettra une meilleure planification et évitera les blocages en cours de projet.
🧠 3. Besoins intellectuels : accompagnement et collaboration
Le projet requiert un encadrement et des échanges réguliers pour maximiser sa réussite.
Interactions avec les enseignants : conseils en conception, validation des choix techniques, encadrement lors des tests.
Travail collaboratif avec les étudiants : partage des tâches, revue de code, vérifications croisées, entraide inter-promotion.
Objectif pédagogique : faire du projet une aventure collective valorisante pour les participants, encadrée mais laissant place à l’autonomie.

## Slide 20
Performance
Temps
900€
100€
600€
540€
PCB + composants
Set pièces d’échecs métalliques
Châssis
Electroaimants
100€
Autres
04
Besoins
Financier

## Slide 21
Performance
Temps
900€
100€
600€
540€
PCB + composants
Set pièces d’échecs métalliques
Châssis
Electroaimants
100€
Autres
04
Besoins
Financier
Maquette 2x2
120€
Maquette 4x4
480€
380€
Maquette 8x8
1 440€
1 100€

## Slide 22: 2 700€
En prenant 20% de frais de livraison pour la totalité

## Slide 23
VOS QUESTIONS ?

## Slide 24
04
Maîtrise
d’œuvre
Cooldowns
Un cooldown est appliqué après qu’une pièce ait bougée avant de pouvoir rebouger.
Détecter les pièces
Appliquer le cooldown
Différencier les joueurs
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FP1 | Jouer à la variante Kung Fu Chess | Faire respecter les règles | A 2 règles près
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le plateau doit différencier le joueur 1 et le joueur 2. | Aucune
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés | Détection qu’une pièce vient d’être bougée : booléen sur la case Option : différencier le camp des pièces | Aucune
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Temps d’attente réglable (entre 0 et 10s) + Indicateur du temps restant Verrouillage physique | Temps d’attente réglable optionnel
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC6 | Avoir l’apparence d’un échiquier | Cases qui alternent de couleurs 2D | Pas de limites de tailles
FC7 | Respecter le budget | 500€ de fonds personnels en développement | +10%

## Slide 25
Software
Hardware
Méca
04
Maîtrise
d’œuvre
Cooldowns
Un cooldown est appliqué après qu’une pièce ait bougée avant de pouvoir rebouger.
Détecter les pièces
Appliquer le cooldown
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FP1 | Jouer à la variante Kung Fu Chess | Faire respecter les règles | A 2 règles près
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le plateau doit différencier le joueur 1 et le joueur 2. | Aucune
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés | Détection qu’une pièce vient d’être bougée : booléen sur la case Option : différencier le camp des pièces | Aucune
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Temps d’attente réglable (entre 0 et 10s) + Indicateur du temps restant Blocage physique | Temps d’attente réglable optionnel
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC6 | Avoir l’apparence d’un échiquier | Cases qui alternent de couleurs 2D | Pas de limites de tailles
FC7 | Respecter le budget | 500€ de fonds personnels en développement | +10%
Différencier les joueurs

## Slide 26
04
Maîtrise
d’œuvre
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FP1 | Jouer à la variante Kung Fu Chess | Faire respecter les règles | A 2 règles près
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le plateau doit différencier le joueur 1 et le joueur 2. | Aucune
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés | Détection qu’une pièce vient d’être bougée : booléen sur la case Option : différencier le camp des pièces | Aucune
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Temps d’attente réglable (entre 0 et 10s) + Indicateur du temps restant Verrouillage physique | Temps d’attente réglable optionnel
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC6 | Avoir l’apparence d’un échiquier | Cases qui alternent de couleurs 2D | Pas de limites de tailles
FC7 | Respecter le budget | 500€ de fonds personnels en développement | +10%
Software
Hardware
Méca
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Utiliser une grandeur physique pour différencier les 2 joueurs | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Indicateur Blocage Physique | Indicateurs obligatoires  LEDs Blocage physique optionnel  Electroaimants
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du hardware | 300€ | +10%

## Slide 27
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le soft récupère les informations du Hard et les traite | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Suivi des cooldowns de chaque pièce Variable réglable via le code | Temps d’attente réglable optionnel
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Faire attention à ne pas pouvoir surutiliser le plateau | Aucunes
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du software | 50€ | +10%
04
Maîtrise
d’œuvre
Software
Hardware
Méca
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Utiliser une grandeur physique pour différencier les 2 joueurs | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Indicateur Blocage Physique | Indicateurs obligatoires  LEDs Blocage physique  Electroaimants
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du hardware | 300€ | +10%
Software
Méca

## Slide 28
04
Maîtrise
d’œuvre
Hardware
Software
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Utiliser une grandeur physique pour différencier les 2 joueurs | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Indicateur Blocage Physique | Indicateurs obligatoires  LEDs Blocage physique optionnel  Electroaimants
FC4 | Être suffisamment alimenté | Alim 24V qui débite assez de courant | Tension de l’alim au choix
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Dissipation thermique pour rester à la température ambiante Pas de risques d’électrocution (IPXX) | Température : ± 3°C Risques électrocution : aucunes tolérances
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du hardware | 300€ | +10%
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le soft récupère les informations du Hard et les traite | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Suivi des cooldowns de chaque pièce Variable réglable via le code | Temps d’attente réglable optionnel
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Faire attention à ne pas pouvoir surutiliser le plateau | Aucunes
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du software | 50€ | +10%
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Permettre le refroidissement du plateau Risques électrocution | Température : ± 3°C PAS DE PNST
FC6 | Avoir l’apparence d’un plateau d’échec | Cases qui alternent de couleurs | Pas de limites de tailles
FC7 | Respecter le budget alloué au développement de la partie mécanique | 150€ | +10%
Méca

## Slide 29
04
Maîtrise
d’œuvre
Software
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC1 | Reconnaître/Différencier les joueurs | Le soft récupère les informations du Hard et les traite | Aucunes
FC2 | Détecter les pièces d’échecs bougés |  | 
FC3 | Appliquer un temps d’attente à chaque pièce bougée | Suivi des cooldowns de chaque pièce Variable réglable via le code | Temps d’attente réglable optionnel
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Faire attention à ne pas pouvoir surutiliser le plateau | Aucunes
FC7 | Respecter le budget alloué au développement du software | 50€ | +10%
Méca
Fonction | Nom | Critères | Tolérances
FC5 | Respecter les normes de sécurité électrique | Permettre le refroidissement du plateau Risques électrocution | Température : ± 3°C PAS DE PNST
FC6 | Avoir l’apparence d’un plateau d’échec | Cases qui alternent de couleurs | Pas de limites de tailles
FC7 | Respecter le budget alloué au développement de la partie mécanique | 150€ | +10%
Hardware

## Slide 30
04
Maîtrise
d’œuvre
Software
Hardware
Méca

## Slide 31: Faisabilité
05

## Slide 32
05
Faisabilité
Performance
Budget
Temps

## Slide 33
05
Faisabilité
Performance
Budget
Temps
Budget
Temps
« I made Chess 2.0 » de From Scratch
Baseline

## Slide 34
05
Faisabilité
Performance
Budget
Temps
« I made Chess 2.0 » de From Scratch
Baseline
300$
100$
1 000$
700$
PCB + composants
Set pièces d’échecs métalliques
Pièces métalliques
Electroaimants
400$
Autres

## Slide 35
05
Faisabilité
Performance
Budget
Temps
300$
100$
1 000$
700$
PCB + composants
Set pièces d’échecs métalliques
Pièces métalliques
Electroaimants
400$
Autres
350€
Développement à faire
Machines à l’IUT
Impression 3D
Développement à faire
Développement à faire

## Slide 36
05
Faisabilité
Performance
Budget
Temps
300$
100$
1 000$
700$
PCB + composants
Set pièces d’échecs métalliques
Pièces métalliques
Electroaimants
400$
Autres
350€
Développement à faire
Impression 3D
Développement à faire
Développement à faire
Machines à l’IUT
Date de fin 20 Juin 2025
108 jours
3-4 semaines pour chaque maquette
Visios Hebdomadaires pendant les alternances
Répartition des tâches par matériels disponibles pendant les alternances

## Slide 37: Projections futures
06

## Slide 38: Projections futures
06
Dossier de définition préliminaire
Planning détaillé des tâches
Développement
Production
Essais élémentaires
04/03
31/03